Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

- dostawa i instalacja fabrycznie nowych 6 zestawów klimatyzacyjnych, każdy z zestawów będzie się składał z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej o parametrach nie niższych niż:

a)ZESTAW I zawiera

klimatyzator wewnętrzny ścienny – 2szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

klimatyzator zewnętrzny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 7,0 kW grzanie co najmniej 7,0 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

b) ZESTAW II zawiera:

klimatyzator wewnętrzny ścienny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

Klimatyzator zewnętrzny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

c) ZESTAW III

Klimatyzator wewnętrzny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 7,0 kW grzanie co najmniej 7,0 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

Klimatyzator zewnętrzny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 7,0 kW grzanie co najmniej 7,0 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

d) ZESTAW IV zawiera:

Klimatyzator wewnętrzny  - 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

Klimatyzator zewnętrzny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

e) Zestaw V zawiera:

Klimatyzator wewnętrzny  - 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

Klimatyzator zewnętrzny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

f)  Zestaw VI zawiera:

klimatyzator wewnętrzny ścienny – 2szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 3,5 kW grzanie co najmniej 3,5 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

klimatyzator zewnętrzny – 1szt.

| Lp. | Opis | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: chłodzenie co najmniej 7,0 kW grzanie co najmniej 7,0 kW |  |  |
| 2 | Częstotliwość: co najmniej 50 Hz |  |  |
| 3 | Pobór prądu: chłodzenie min. 29A grzanie min.12A |  |  |
| 4 | Pobór mocy: chłodzenie max. 2120W grzanie max. 2120W |  |  |

- montaż przewodów chłodniczych, przewodów odprowadzających skropliny.

- regulacja działania instalacji.

- przeszkolenie 2 osób z zakresu obsługi klimatyzatorów.

- wykonanie min. 2 przeglądów okresowych w roku wszystkich zamontowanych klimatyzatorów w    okresie trwania gwarancji

- Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru.

- Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

- Przed pierwszym uruchomieniem instalacji należy zwrócić uwagę na warunki gwarancyjne poszczególnych urządzeń. Sposób zabudowy musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych czynności serwisowych w trakcie eksploatacji urządzenia i instalacji.

- Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez serwis. Z chwilą dostawy i montażu urządzeń zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez serwis w okresie pogwarancyjnym.

- Wszelkie uszkodzenia elementów budynku związane z robotami prowadzonymi montażowymi należy usunąć poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich, przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na dostarczone i zamontowane przez siebie urządzenia udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji (lub na okres wynikający z gwarancji producenta urządzeń, jednakże nie krótszy niż 24 miesiące), której termin rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru prac.

- Harmonogram prac i terminy realizacji Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

| ………….dnia………………….2018r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …………………………………………………. |  |  |
|  |  |  | Podpis osoby upoważnionej |  |  |
|  |  |  | do reprezentowania Wykonawcy |