Znak sprawy: LIC/01/2019

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką w obiektach 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zlokalizowanych w Lublinie w okresie 24 miesięcy, licząc od pierwszego dnia pełnego miesiąca następującego po zawarciu umowy, a także wykonanie przeglądu technicznego tzw. zerowego posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie Szpitala.

- ZAKRES PRZEGLĄDU ZEROWEGO:

a) Sprawdzenie działania central wentylacyjno- klimatyzacyjnych pod względem poprawności pracy wszystkich urządzeń i osprzętu.

b) Sprawdzenie działania klimakonwektorów zainstalowanych w Szpitalu. Po przeglądzie zerowym należy wykonać opis stanu instalacji, podać zalecenia i sposoby ewentualnej jej modernizacji.

c) Czyszczenie i dezynfekcja obejmuje:

- Wykonanie rewizji inspekcyjnych na kanałach wentylacyjnych oraz przystosowanie ich do systematycznych przeglądów.

- Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni kanałów wraz z odessaniem zanieczyszczeń i ich separacją.

- Demontaż/montaż wraz z czyszczeniem i ewentualnym malowaniem nawiewników szczelinowych i anemostatów, uzupełnienie czynnika chłodniczego,

- Wymiana filtrów wstępnych, dokładnych i Hepa we wszystkich centralach i nawiewnikach, będzie dokonywana po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, na koszt Zamawiającego.

d) Wykonanie spisu wszystkich urządzeń znajdujących się w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, który będzie stanowił podstawową listę do umowy w ramach konserwacji instalacji klimatyzacji.

e) Podczas wykonywanie spisu wszystkich urządzeń znajdujących się w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SPZOZ w Lublinie, Wykonawca zobowiązany jest do założenia dla każdego z urządzeń paszportu technicznego zawierającego dane model nr seryjny urządzenia oraz miejsce użytkowania.

III. CHARAKTERYSTYKA USŁUG SERWISOWYCH.

W okresie obowiązywania umowy, w ramach konserwacji instalacji klimatyzacji wraz z automatyką, Wykonawca będzie realizował przeglądy dwa razy do roku (I przegląd przed sezonem letnim oraz II przegląd po sezonie letnim) (wraz z konserwacją) urządzeń oraz będzie usuwał awarie tych urządzeń.  Instalacje klimatyzacji w obiektach 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ są oparte na urządzeniach firm: Mitsubishi, Mistral, Daikin, Olefini, LG, Sanyo, Samsung, Fujitsu General, Panasonic, Trane.

Instalacje te zlokalizowane są w:

- budynku głównym Szpitala przy Alejach Racławickich 23,

- budynku Administracji przy Alejach Racławickich 44,

- Centrum Rehabilitacji przy ul. M.C. Skłodowskiej 9

Określenie pojęcia Serwis i Awaria na potrzeby niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia:

- Serwis:

- ogół prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym instalacji klimatyzacji (urządzeniami, instalacją freonową, instalacją elektryczną, instalacją odprowadzenia skroplin) w tym:

- stałe utrzymanie sprawności technicznej urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego urządzenia, - okresowe konserwacje i przeglądy, które będą prowadzone zgodnie z harmonogramem prac,

- usuwanie awarii, dokonywanie napraw, wymianę uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji,

- czyszczenie i dezynfekcja

- Awaria:

- awaria systemu lub pojedynczego urządzenia polegająca na utracie funkcjonalności przez system lub przez urządzenie, mająca wpływ na bezpieczeństwo obsługi, stwarzająca utrudnienia lub zagrożenie w pracy personelu lub mająca wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów znajdujących się w pomieszczeniach.

- Wymagane warunki świadczenia usługi serwisowej (wraz z przeglądami) instalacji klimatyzacji:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii sprzętu przez serwis Wykonawcy będzie następowało faksem lub mailem na formularzu – Protokół zgłoszenia awarii stanowiącym (Załącznik do Istotnych Postanowień Umowy),

- przez wykonanie i zakończenie naprawy przez Wykonawcę rozumie się całkowite usunięcie awarii i przywrócenie parametrów urządzenia, instalacji sprzed awarii,

- użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne itp. muszą być fabrycznie nowe, nie używane, o nie gorszych parametrach technicznych niż wymieniane,

- w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów naprawy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach niż urządzenie zastępowane na czas realizacji naprawy,

- w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że serwisowane urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji zobowiązany jest na własny koszt zapewnić urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach na czas zakupu przez Zamawiającego urządzenia docelowego, lecz nie dłużej niż na 1 miesiąca od daty stwierdzenia niezdatności do naprawy urządzenia wyeksploatowanego i montażu urządzenia zastępczego.

- w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że serwisowane urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu.

- W ciągu każdego roku obowiązywania umowy Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia wykona dwa przeglądy okresowe półroczne dla wszystkich urządzeń. Wykona przeglądy wszystkich urządzeń i innych elementów wchodzących w skład instalacji (w zakresie zgodnym z wymaganiami DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z dostawą nowych i wymianą zużytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, uzupełnieniem otulin termicznych itp., a także wykona inne czynności w zakresie zgodnym z wymaganiami, określonymi w OPZ i umowie, mającymi na celu utrzymanie instalacji w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności eksploatacyjnej,

- termin wykonywania przeglądów serwisowych odbywa się zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem przedłożony przez Wykonawcę i będzie ustalany przez Strony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Przegląd będzie wykonywany w godzinach 8:00- 16:00 w dni powszednie,

- przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektów, będącą w posiadaniu Zamawiającego a także stosować się do wymagań producentów urządzeń objętych Przedmiotem zamówienia,

- wykonywanie przez Wykonawcę, w ramach niniejszego zamówienia, naprawy oraz przeglądy wszystkich urządzeń (w tym „zerowego”) i innych elementów wchodzących w skład instalacji, każdorazowo zostaną potwierdzone Protokołem z wykonania czynności serwisowych / przeglądu okresowego („zerowego”) stanowiącym Załącznik do Istotnych Postanowień Umowy,

- wykonawca na własny koszt zutylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe, oraz inne wymagające tego elementy, na zasadach określonych w Ustawie o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym 
i Elektronicznym z dnia 1 Stycznia 2016r. (będzie przechowywał protokoły z utylizacji do wglądu Zamawiającego),

- wykonawca będzie prowadził dokumentację urządzeń wymaganą przez przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.08.2004 r. Dz. U. Nr. 185 poz. 1911 w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych,

- wykonawca po wykonaniu pierwszego przeglądu (przeglądu „zerowego”) założy dzienniki konserwacyjne i będzie je prowadził oddzielne dla każdego z urządzeń klimatyzacyjnych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. W dzienniku będą wpisywane istotne informacje dotyczące w szczególności:

- daty oraz danych osoby wykonującej przegląd / naprawę;

- opis czynności wykonywanych podczas przeglądu naprawy;

- wykaz części i podzespołów, które zostały wymienione;

- inne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI

1. Obieg freonu:

- sprawdzenie szczelności układu obiegu freonu,

- sprawdzenie ciśnień układu,

- uzupełnienie freonu (w zależności od potrzeb),

- sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur.

2. Instalacje elektryczne wchodzące w skład systemu:

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

- sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,

- sprawdzenie styków sprężarek,

- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników,

- sprawdzenie stanów przekaźników,

- sprawdzenie układów sterowania i blokady (również pilota), sprawdzenie termostatu.

3. Ogólne:

- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne,

- sprawdzenie elementów amortyzacyjnych,

- czyszczenie filtrów powietrza,

- sprawdzenie instalacji odpływu skroplin,

- przeczyszczenie pompki skroplin,

- kontrola wydajności powietrznej i pomiar temperatur,

- utrzymanie w czystości urządzeń.

………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy