Znak sprawy: KDsSM 02/08/2019

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 75 Mbps dla 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Lublinie.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- uruchomienia łączy w ciągu 7 dni od podpisania umowy, uruchomienie zostanie potwierdzone protokołem uruchomienia usługi podpisanym przez Zamawiającego,

- samodzielnego doprowadzenia, uruchomienia i obsługi łączy, uzyskania ewentualnych pozwoleń na doprowadzenie łączy do wybranych lokalizacji o ile będą wymagane, oraz dokonania niezbędnych ustaleń technicznych w celu świadczenia usługi,

- przydziału puli min. 24 zewnętrznych adresów IP. Wszystkie adresy IP mają być równocześnie dostępne niezależnie od łącza, z którego będzie korzystał Zamawiający,

- uruchomienia na dostarczonych łączach routingu IBGP (Internal BGP), tak aby awaria jednego z łączy nie powodowała braku dostępu z sieci Internet do usług uruchomionych przez Zamawiającego,

- utrzymania RevDNS dla tych adresów, z możliwością aktualizacji wpisów przez Zamawiającego,

- utrzymywania Secondary DNS dla wskazanych domen Zamawiającego,

- zapewnienia możliwości użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego, bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy,

- świadczenia usługi:

  - w budynku nr 6 pomieszczenie SERWEROWNI znajdującego się na kompleksie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin

  - w sposób ciągły,

  - z nielimitowanym transferem danych,

  - z nielimitowaną ilością otwartych sesji,

  - bez blokowania usług i protokołów,

  - z możliwością użytkowania dowolnej liczby urządzeń, w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT),

- posiadania bezpośredniego połączenia (peering) z minimum dwoma operatorami/dostawcami usług globalnych, tj. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania 2 niezależnych punktów styku z siecią Internet w oparciu o protokół EBGP (External BGP),

- prowadzenia statystyk obciążenia, osobno dla każdego łącza, zawierających:

  - maksymalne dzienne obciążenie łącza,

  - średnie godzinowe obciążenie łącza.

Dane na temat statystyk mają być przekazywane w dniu wystawienia faktury, w formie elektronicznej na adres mailowy informatyka@1wszk.pl

Warunki techniczne podłączenia łączy do urządzeń Zamawiającego:

| 1. | Technologia transmisji danych | Łącze nie może być budowane z wykorzystaniem: ( łączy satelitarnych ( technologii Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE ( łączy technologii radiowych w paśmie nie podlegającym koncesjonowaniu w Urzędzie Regulatora |
| --- | --- | --- |
| 2. | Gwarantowana przepustowość łącza | Co najmniej 75 Mbit/s – łącze symetryczne bez limitu transferu danych, nielimitowaną ilością otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie. |
| 3. | Dostępność usługi | Zapewnienie niezawodności na poziomie nie mniej niż 99,45 %. Łączny czas niedostępności usługi w ciągu roku może wynieść maksymalnie 48 godzin. |
| 4. | Interfejsy | 4.1 Łącze musi być zakończone dedykowanym interfejsem min. Ethernet 1000 BaseT na routerze brzegowym. 4.2 Połączenie do sieci Internet oraz do sieci wewnętrznej Zamawiającego muszą wykorzystywać odrębne porty dostępowe na routerze. |
| 5. | Adresy IP i parametry sesji | Konfiguracja routera umożliwiająca automatyczne przejęcie obsługi ruchu z sieci Zamawiającego w przypadku awarii bramy domyślnej dla łącza podstawowego. |
| 6. | Obsługa awarii | 6.1. Gwarantowany czas reakcji (czas, w którym Wykonawca ma przydzielić pracownika do rozwiązania zgłoszenia i potwierdzić rozpoczęcie rozwiązywania zgłoszenia na portalu Wykonawcy oraz drogą mailową) – max. 1 godzina od wysłania zgłoszenia poprzez portal Wykonawcy z automatycznym potwierdzaniem zgłoszeń i za pomocą e-mail z automatycznym potwierdzaniem odbioru wiadomości (autoresponder) w trybie 24/7 przez 365 dni w roku. 6.2. Gwarantowany czas usunięcia awarii – max. 8 godzin od momentu wysłania zgłoszenia poprzez portal Wykonawcy z automatycznym potwierdzaniem zgłoszeń i za pomocą e-mail z automatycznym potwierdzaniem odbioru wiadomości (autoresponder) , usuwanie awarii w trybie 24/7 przez 365 dni w roku. |
| 7. | Wsparcie Wykonawcy | 7.1 W całym okresie trwania umowy usuwanie awarii oraz nieprawidłowości w funkcjonowania świadczonej usługi transmisji danych. 7.2 W całym okresie trwania umowy rozwiazywanie problemów konfiguracyjnych i usuwanie awarii sprzętowych dostarczonych urządzeń realizujących usługę transmisji danych. 7.3 Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy oraz zainstaluje Zamawiającemu wszystkie niezbędne urządzenia do realizacji usługi wraz z niezbędnym okablowaniem. 3 7.4 Wykonawca zestawi i uruchomi łącze dostępowe do sieci Internet w Serwerowni CSIOZ. 7.5 Wykonawca będzie współpracował z Operatorem podstawowego łącza światłowodowego w celu skonfigurowania wszelkich parametrów dla sesji BGP oraz konfiguracji routera brzegowego. 7.6 Wykonawca dokona wszelkich ustaleń z administratorami i służbami technicznymi budynku w którym świadczona będzie usługa na własny koszt. 8.7 Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykupieniem oraz utrzymaniem koncesji na pasmo łącza radiowego w czasie trwania umowy |
| 8. | Monitoring usługi | 8.1 Wykonawca w czasie świadczenia usługi musi zapewnić wskazanym pracownikom Zamawiającego możliwość monitoringu łącza oraz routera brzegowego poprzez konto w Systemie Wykonawcy lub portal WWW. 8.2 System musi monitorować: ( Dostępność z sieci Internet routera brzegowego dostarczonego przez Wykonawcę ( Parametry obciążenia routera brzegowego i interfejsów (obciążenie CPU, wykorzystanie pamięci RAM) ( Parametry wykorzystania poszczególnych interfejsów (ilość danych, ilość pakietów, strata pakietów, ilość sesji) 8.3 System musi pozwalać na generowanie podstawowych raportów za dany okres czasu użytkowania łącza – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie: ( Ilość danych ruchu z i do sieci Zamawiającego ( Dostępność usługi |

Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany z następującymi warunkami:

- reakcja na zgłoszenia zwykłe: do 4 godzin,

- o planowanych przerwach Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- Zamawiający będzie zgłaszał problemy telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu, dodatkowo wysyłając email na adres wskazany przez Wykonawcę.

Znak sprawy: KDsSM 02/08/2019

Załącznik nr 3

KOSZTORYS CENOWY

| Lp. |  | Ilość do zakupu (miesięcy) | Cena miesięczna netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługa dostępu do Internetu | 36 |  |  |  |