Znak sprawy: KDsSM 03/08/2019

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi zestawienia tunelu VPN pomiędzy jednostkami 1. Serwerownia Szpitala – al. Racławickie 23,20-049 Lublin a 2. Serwerownia Szpitala – ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zestawienia tunelu VPN o przepływności nie mniejszej niż 1000 Mbps i jest dedykowana do zapewnienia komunikacji pomiędzy dwoma lokalizacjami

- Usługa realizowana jest w warstwie 2 modelu OSI z wykorzystaniem standaryzowanych interfejsów Ethernet i umożliwia przesyłanie danych warstw wyższych.

- W przypadku realizacji połączenia na bazie udostępnionego toru światłowodowego sumaryczna tłumienność dla okna 1550 nm nie może przekroczyć 30 dB, przy zastrzeżeniu, iż punktowe tłumienności nie przekroczą 1 dB każda.

- Czasy opóźnień ramek są mierzone zgodnie z ITU-T Y.1731 przy procentowym wykorzystaniu łącza mniejszym niż 85% oraz definicją usługi jako wartości średnie w obu kierunkach pomiędzy urządzeniami końcowymi CPE w dwóch lokalizacjach Abonenta dla okresu miesiąca. Gwarancja dotyczy relacji na terytorium Polski i wynosi nie więcej niż 60 ms.

- Utraty ramek są mierzone zgodnie z ITU-T Y.1731 przy procentowym wykorzystaniu łącza mniejszym niż 85% oraz definicją usługi jako wartości średnie pomiędzy urządzeniami końcowymi CPE w dwóch lokalizacjach Abonenta dla okresu miesiąca. Gwarancja dotyczy relacji na terytorium Polski i wynosi nie więcej niż 0,2 %.

- Zabezpieczenie transmisji realizowane przez tunel VPN przy użyciu udostępnionych zasobów IPv4 o przepływności nie mniejszej niż 100 Mbps z automatycznym systemem przełączania w przypadku awarii łącza podstawowego 1000 Mbps. Maksymalny czas przełączania: 2 sekundy.

Znak sprawy: KDsSM 03/08/2019

Załącznik nr 3

KOSZTORYS CENOWY

| Lp. |  | Ilość do zakupu (miesięcy) | Cena miesięczna netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługa zestawienia tunelu VPN | 12 |  |  |  |