Załącznik numer 3

do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W skład Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) będzie wchodziło:

a)  46 nowych odbiorników TV LED z monitorami kolorowymi o przekątnej co najmniej 32 cale 
z wbudowanym tunerem DVB-T2, zakupionych w 2021 roku, posiadających w chwili montażu STS minimum 2 letnią gwarancję producenta,

# b)  46 automatów wrzutowych przyjmujących bilon o różnym nominale,
c)  46 pilotów (jeden na każdą salę),
d)  46 uchwytów do montażu odbiorników STS na ścianie z możliwością regulacji w pionie i poziomie,

# e) 15 punktów odbioru telewizji szpitalnej w miejscach wyznaczonych, a w szczególności 
w dyżurkach lekarskich, pielęgniarskich z pełną ofertą programową do bezpłatnego korzystania przez pracowników Szpitala,

# f)  Instalacja sieciowo-antenowa,
g)  okablowanie i urządzenie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania STS

h) instalacja sygnałowa oparta na przewodach UTP oraz światłowodach, instalacja zasilająca

i) wpłatomaty z ekranem co najmniej 17” umożliwiające korzystanie z odbiorników 
z funkcją płatności:

- bilonem 50 gr. 1zł, 2 zł, 5 zł,

- banknotami,

- kartą płatniczą w systemie PayPass,

- płatność online przelewem internetowym,

j) 5 urządzeń do rozmieniania pieniędzy,

k) stelaże do zawieszania odbiorników,

l) studio antenowe, serwer, łącze internetowe, switche, access pointy i inne urządzenia,

okablowania niezbędne do prawidłowej pracy systemu,

ł) kamery montowane nad wpłatomatem służące jako detektor ruchu oraz monitoring

aktywowany w przypadku nieuprawnionego otwarcia drzwi wpłatomatu,

m) czytelne instrukcje obsługi z numerem telefonicznym do serwisu, o wymiarach minimum  60 cm x 60 cm umieszczone nad wpłatomatami oraz pod odbiornikami TV zamontowanymi w salach pacjenta, w salach chorych – 46 sztuk; w przestrzeni ogólnej szpitala – 15 sztuk,

n) montaż liczników do odczytu zużycia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania STS 
po stronie wykonawcy (minimum 5 sztuk).

- Pozostałe wymagania:

- wszelkie instalowane oraz montowane urządzenia składające się na STS muszą posiadać stosowne do obowiązujących przepisów certyfikaty, atesty lub aprobatę techniczną dopuszczające montaż i użytkowanie  w placówkach szpitalnych,

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania odbiorników TV do obecnych systemów nadawczych i aktualnych  technologii przekazywania sygnałów systemu naziemno – satelitarnego,

- instalacje konieczne do montażu telewizji szpitalnej należy prowadzić w taki sposób, aby w miejscach gdzie jest to możliwe znajdowały się w przestrzeni podsufitowej, w przypadku braku takiej możliwości instalacje należy umieścić w sposób zatwierdzony przez Szpital( zatwierdzony w koncepcji montażu).

- Wykonawca zapewni odbiór programów telewizyjnych według własnej oferty, przy czym zobowiązany jest do zaoferowania do odbioru minimum 20 kanałów telewizyjnych polskojęzycznych, w tym między innymi: TVP 1, TVP 2, Polsat, TVP Info, TVN, TVN 7, TV4, TVP Historia, TV Trwam, TV Puls, TV Puls 2, TTV, TV 6, TVP Kultura, TVP Regionalna, TVP ABC, ATM Rozrywka.

- dodatkowo Wykonawca zapewni poprzez STS możliwość:

-  wypożyczania filmów,

-  dostępu do internetu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi,

-  doładowania telefonu w trybie Pre-Paid,

-  nieodpłatnego dostępu do audiobooków – książek czytanych,

- innych usług, o które STS może zostać rozbudowany za uprzednim uzgodnieniem ze

Szpitalem,

- Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w obiekcie. W celu odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Działem Informatyki i Cyfryzacji, tel. 87 621 99 20.

- Wykaz pomieszczeń, w których wymagana jest instalacji i montaż przedmiotu zamówienia

| Piętro | Oddział | Darmowa TV, numer sali | Płatna Numer Sali | Punkty Odbioru Sygnału Telewizji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | SOR | 136, 145 (Gabinety Lekarskie), Poczekalnia (TV informacyjna) | - | 3 |
| I | Izba Przyjęć | Poczekalnia (TV informacyjna) | - | 1 |
| I | Laboratorium | 111, 112, Poczekalnia(TV informacyjna) | - | 3 |
| II | Fizjoterapia | Poczekalnia (TV informacyjna) | - | 1 |
| III | Oddział Chirurgii Ogólnej | 304 | 305, 306, 307, 313, 311x2, 310x2 | 9 |
| III | Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | 323 | 337, 324x2, 325x2,326x2 327x2, 328 | 11 |
| IV | Dermatologia | - | 413, 411x2, 410x2 | 5 |
| IV | Oddział Leczenia Jednego Dnia | 421 | 423x2 | 3 |
| IV | Oddział Okulistyczny | - | 425x2, 426x2, 430 | 5 |
| IV | Oddział Onkologii Klinicznej | 403 (Pacjenci bezpłatny) | 415x2,414x2 | 5 |
| V | Wewnętrzny | Pokój Lekarski | 525x2, 533, 534, 535, 522, 523, | 8 |
| V | Neurochirurgia | - | 505, 506, 507, 511x2 | 5 |
| VI | Blok | 606 | - | 1 |
| VI | OIOM | 627 | - | 1 |
|  |  | SUMA: | 46 | 15 |
|  |  | SUMA RAZEM: | 61 |